КАТАЛОГ

Шкафы управления системами вентиляции

Екатеринбург 2017 г.

Немного о каталоге.

В данном каталоге представлены электрические щиты управления наиболее распространённых систем вентиляции. Проектирование и изготовление щитовой продукции осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ. Выбор оборудования конкретного производителя всегда исходит из соотношения цена – качество, а также в соответствии с пожеланиями заказчика.  В каждой модификации щита предусмотрено его конфигурирование с другими инженерными системами. Выбор того или иного шкафа управления осуществляется по функциональной схеме установки и мощности потребителей, входящих в её состав. В конце каталога Вы можете увидеть стоимость выбранного щита. Следует отметить, что щиты, представленные в каталоге, по требованию заказчика могут модифицироваться под необходимую установку. Для изготовления нестандартного щита нужно заполнить опросный лист (форма опросного листа в конце каталога) с подробным описанием нужного вам щита или просто описать технологический процесс с мощностями установок. В качестве комплектующих используются устройства крупнейших мировых производителей, таких как Schneider Electric, CHINT, IEK. Наша компания в течение уже двух лет отдаёт предпочтение производителю электротехнической продукции CHINT. Данный производитель за достаточно большой промежуток времени зарекомендовал себя только с наилучшей стороны, начиная с достойного качества, крупнейшей технической поддержки с гарантиями и заканчивая доступными конкурентоспособными ценами.

Для выполнения заказа нужно отправить запрос на электронную почту компании

tal-ekt@mail.ru или связаться с нами по телефону (343)240-77-80.

ЩВ1.1

ФУНКЦИИ:

- Защита однофазного электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации.

FS – Контакт пожарной сигнализации.

ЩВ1.1 является самым простым щитом управления. Он предназначен для включения и защиты электродвигателя вентилятора сети 220В от перегрузки по току. Есть возможность подключения пожарной сигнализации (при замыкании контакта пожарной сигнализации срабатывает независимый расцепитель и двигатель отключается). Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка должна быть оснащена возвратным механизмом, следовательно, при подаче напряжения она открывается, при снятии сама закрывается возвратной пружиной).

В состав данного щита входят:

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Независимый расцепитель.

Выпускаемые модификации ЩВ1.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Линейный ток. | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ1.1-0,18 | 0,18 | 0,6 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-0,25 | 0,25 | 0,8 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-0,37 | 0,37 | 1,2 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-0,55 | 0,55 | 1,4 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-0,75 | 0,75 | 2 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-1,1 | 1,1 | 2,7 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-1,5 | 1,5 | 3,6 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.1-2,2 | 2,2 | 5,2 | 200x184x95 | IP41 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ1.2

ФУНКЦИИ:

- Защита трёхфазного электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации.

FS – Контакт пожарной сигнализации.

ЩВ1.2 является самым простым щитом управления. Он предназначен для включения и защиты электродвигателя вентилятора сети 380В от перегрузки по току. Есть возможность подключения пожарной сигнализации (при замыкании контакта пожарной сигнализации срабатывает независимый расцепитель и двигатель отключается). Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка должна быть оснащена возвратным механизмом, следовательно, при подаче напряжения она открывается, при снятии сама закрывается возвратной пружиной).

В состав данного щита входят:

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Независимый расцепитель.

Выпускаемые модификации ЩВ1.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Линейный ток. | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ1.2-0,18 | 0,18 | 0,6 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-0,25 | 0,25 | 0,8 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-0,37 | 0,37 | 1,2 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-0,55 | 0,55 | 1,4 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-0,75 | 0,75 | 2 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-1,1 | 1,1 | 2,7 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-1,5 | 1,5 | 3,6 | 200x184x95 | IP41 |
| ЩВ1.2-2,2 | 2,2 | 5,2 | 200x184x95 | IP41 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ2.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического двигателя от перегрева обмоток;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения выносного пульта управления;

- Возможность подключения частотного преобразователя или устройства плавного пуска;

- Индикация работы и аварий.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

ПУ – Пульт управления.

ЩВ2.1  предназначен для включения и защиты электродвигателя вентилятора сети 380/220В от перегрузки по току. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка должна быть оснащена возвратным механизмом, следовательно, при подаче напряжения она открывается, при снятии сама закрывается возвратной пружиной). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления, клеммы для термоконтактов электродвигателя и клеммы для подключения частотного преобразователя или устройства плавного пуска. На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии. По требованию заказчика в ЩВ2.1 предусматривается индикация засорения фильтра.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ2.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Линейный ток. | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ2.1-0,18 | 0,18 | 0,6 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-0,25 | 0,25 | 0,8 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-0,37 | 0,37 | 1,2 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-0,55 | 0,55 | 1,4 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-0,75 | 0,75 | 2 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-1,1 | 1,1 | 2,7 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-1,5 | 1,5 | 3,6 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-2,2 | 2,2 | 5,2 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-3 | 3 | 7,3 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-4 | 4 | 8,9 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-5,5 | 5,5 | 11,3 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-7,5 | 7,5 | 15,6 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-11 | 11 | 22 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-15 | 15 | 29 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-18,5 | 18,5 | 35 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-22 | 22 | 42 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.1-30 | 30 | 57 | 500x400x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ2.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического двигателя от перегрева обмоток;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения выносного пульта управления;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора или устройство плавного пуска;

- Индикация работы и аварий.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

ПУ – Пульт управления;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ2.2  предназначен для включения и защиты электродвигателя вентилятора сети 380В от перегрузки по току. Посредством частотного преобразователь возможно плавно регулировать обороты электродвигателя вентилятора. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка должна быть оснащена возвратным механизмом, следовательно, при подаче напряжения она открывается, при снятии сама закрывается возвратной пружиной). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления и клеммы для термоконтактов электродвигателя. На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии. По требованию заказчика в ЩВ2.2 предусматривается индикация засорения фильтра.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Частотный преобразователь либо устройство плавного пуска;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ2.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Линейный ток. | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ2.2-0,18 | 0,18 | 0,6 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-0,25 | 0,25 | 0,8 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-0,37 | 0,37 | 1,2 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-0,55 | 0,55 | 1,4 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-0,75 | 0,75 | 2 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-1,1 | 1,1 | 2,7 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-1,5 | 1,5 | 3,6 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-2,2 | 2,2 | 5,2 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-3 | 3 | 7,3 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-4 | 4 | 8,9 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-5,5 | 5,5 | 11,3 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-7,5 | 7,5 | 15,6 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-11 | 11 | 22 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-15 | 15 | 29 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-18,5 | 18,5 | 35 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-22 | 22 | 42 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ2.2-30 | 30 | 57 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ3.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения выносного пульта управления;

- Возможность подключения частотного преобразователя или устройств плавного пуска;

- Индикация работы и аварий.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

ПУ – Пульт управления.

ЩВ3.1  предназначен для включения и защиты электродвигателя вентилятора сети 380/220В от перегрузки по току. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка должна быть оснащена возвратным механизмом, следовательно, при подаче напряжения она открывается, при снятии сама закрывается возвратной пружиной). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления и клеммы для подключения частотного преобразователя или устройства плавного пуска. На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии. По требованию заказчика в ЩВ3.1 предусматривается индикация засорения фильтра.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ3.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Линейный ток. | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ3.1-0,18 | 0,18 | 0,6 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-0,25 | 0,25 | 0,8 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-0,37 | 0,37 | 1,2 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-0,55 | 0,55 | 1,4 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-0,75 | 0,75 | 2 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-1,1 | 1,1 | 2,7 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-1,5 | 1,5 | 3,6 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-2,2 | 2,2 | 5,2 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-3 | 3 | 7,3 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-4 | 4 | 8,9 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-5,5 | 5,5 | 11,3 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-7,5 | 7,5 | 15,6 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-11 | 11 | 22 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-15 | 15 | 29 | 395x310x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-18,5 | 18,5 | 35 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-22 | 22 | 42 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.1-30 | 30 | 57 | 500x400x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ3.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения выносного пульта управления;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора или устройство плавного пуска;

- Индикация работы и аварий.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

ПУ – Пульт управления;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ2.1  предназначен для включения и защиты электродвигателя вентилятора сети 380В от перегрузки по току. Посредством частотного преобразователь возможно  плавно регулировать обороты электродвигателя вентилятора. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка должна быть оснащена возвратным механизмом, следовательно при подаче напряжения она открывается, при снятии сама закрывается возвратной пружиной). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления. На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии. По требованию заказчика в ЩВ3.2 предусматривается индикация засорения фильтра.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Частотный преобразователь либо устройство плавного пуска;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ3.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Линейный ток. | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ3.2-0,18 | 0,18 | 0,6 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-0,25 | 0,25 | 0,8 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-0,37 | 0,37 | 1,2 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-0,55 | 0,55 | 1,4 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-0,75 | 0,75 | 2 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-1,1 | 1,1 | 2,7 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-1,5 | 1,5 | 3,6 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-2,2 | 2,2 | 5,2 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-3 | 3 | 7,3 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-4 | 4 | 8,9 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-5,5 | 5,5 | 11,3 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-7,5 | 7,5 | 15,6 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-11 | 11 | 22 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-15 | 15 | 29 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-18,5 | 18,5 | 35 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-22 | 22 | 42 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ3.2-30 | 30 | 57 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ4.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического нагревателя от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ЩВ4.1  предназначен для ручного управления электрическим калорифером и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем). По требованию заказчика предусматривается возможность подключения выносного пульта управления.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматический выключатель защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ4.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ4.1-0,75-6 | 0,75 | 6 | 13 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.1-0,75-9 | 0,75 | 9 | 18 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.1-0,75-12 | 0,75 | 12 | 22 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.1-0,75-15 | 0,75 | 15 | 27 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.1-0,75-18 | 0,75 | 18 | 32 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.1-1,5-24 | 1,5 | 24 | 42 | 500x400x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ4.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического нагревателя от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ4.2  предназначен для ручного управления электрическим калорифером и вентилятором. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем). По требованию заказчика предусматривается возможность подключения выносного пульта управления.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматический выключатель защиты электрического калорифера;

- Магнитный пускатель;

- Частотный преобразователь;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ4.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ4.2-0,75-6 | 0,75 | 6 | 13 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.2-0,75-9 | 0,75 | 9 | 18 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.2-0,75-12 | 0,75 | 12 | 22 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.2-0,75-15 | 0,75 | 15 | 27 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.2-0,75-18 | 0,75 | 18 | 32 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ4.2-1,5-24 | 1,5 | 24 | 42 | 500x400x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ5

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического нагревателя от перегрева;

- Возможность ручного регулирования оборотов вентилятора;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения выносного пульта управления;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

Р – Регулятор оборотов.

ЩВ5 предназначен для ручного управления электрическим калорифером и изменения скорости вращения вентилятора (220 В). Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления, клеммы для подключения реле перепада давления и клеммы для защитных термоконтактов калорифера. На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии. По требованию заказчика данный шкаф может быть изготовлен для электродвигателя 380В и содержать частотный преобразователь.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматический выключатель защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Регулятор оборотов;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ5

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ5-0,4-6 | 0,4 | 6 | 13 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ5-0,4-9 | 0,4 | 9 | 18 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ5-0,4-12 | 0,4 | 12 | 22 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ5-0,4-15 | 0,4 | 15 | 27 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ5-0,4-18 | 0,4 | 18 | 32 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ5-0,8-24 | 0,8 | 24 | 42 | 500x400x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ6.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического нагревателя от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

РТ – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры.

ЩВ6.1  предназначен для ручного и автоматического управления электрическим калорифером и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ1).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматический выключатель защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Терморегулятор ТРМ1;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ6.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ6.1-0,75-6 | 0,75 | 6 | 13 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ6.1-0,75-9 | 0,75 | 9 | 18 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ6.1-0,75-12 | 0,75 | 12 | 22 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ6.1-0,75-15 | 0,75 | 15 | 27 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ6.1-0,75-18 | 0,75 | 18 | 32 | 500x400x220 | IP54 |
| ЩВ6.1-1,5-24 | 1,5 | 24 | 42 | 500x400x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ6.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического нагревателя от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

РТ – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ6.2  предназначен для ручного и автоматического управления электрическим калорифером и вентилятором. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем) клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ1). На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматический выключатель защиты электрического калорифера;

- Магнитный пускатель;

- Частотный преобразователь;

- Промежуточные реле;

- Терморегулятор ТРМ1;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ6.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ6.2-0,75-6 | 0,75 | 6 | 13 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ6.2-0,75-9 | 0,75 | 9 | 18 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ6.2-0,75-12 | 0,75 | 12 | 22 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ6.2-0,75-15 | 0,75 | 15 | 27 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ6.2-0,75-18 | 0,75 | 18 | 32 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ6.2-1,5-24 | 1,5 | 24 | 42 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ7

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Защита электрического нагревателя от перегрева;

- Возможность ручного регулирования оборотов вентилятора;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения выносного пульта управления;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

РТ – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры;

Р – Регулятор оборотов.

ЩВ7 предназначен для ручного управления электрическим калорифером и изменения скорости вращения вентилятора (220В). Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для выносного пульта управления, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ1). На пульте управления предусмотрены кнопки «пуск», «стоп», а также лампа работы и общей аварии. По требованию заказчика данный шкаф может быть изготовлен для электродвигателя 380В и содержать частотный преобразователь.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматический выключатель защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Регулятор оборотов;

- Терморегулятор ТРМ1;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ7

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ7-0,4-6 | 0,4 | 6 | 13 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ7-0,4-9 | 0,4 | 9 | 18 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ7-0,4-12 | 0,4 | 12 | 22 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ7-0,4-15 | 0,4 | 15 | 27 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ7-0,8-18 | 0,8 | 18 | 32 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ7-0,8-24 | 0,8 | 24 | 42 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ8.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Ручное управление двумя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ЩВ8.1  предназначен для ручного управления двумя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ8.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ8.1-1,5-30 | 1,5 | 30 | 57 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ8.1-1,5-36 | 1,5 | 36 | 67 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ8.1-2,2-42 | 2,2 | 42 | 78 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ8.1-2,2-48 | 2,2 | 48 | 88 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ8.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Ручное управление двумя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ПЧ – Частотный преобразователь;

ЩВ8.2  предназначен для ручного управления двумя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ8.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ8.1-1,5-30 | 1,5 | 30 | 57 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ8.1-1,5-36 | 1,5 | 36 | 67 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ8.1-2,2-42 | 2,2 | 42 | 78 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ8.1-2,2-48 | 2,2 | 48 | 88 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ9.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление двумя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

РТ – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры.

ЩВ9.1  предназначен для ручного и автоматического управления двумя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор 2ТРМ1).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Терморегулятор 2ТРМ1;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ9.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ9.1-1,5-30 | 1,5 | 30 | 57 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ9.1-1,5-36 | 1,5 | 36 | 67 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ9.1-1,5-42 | 2,2 | 42 | 78 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ9.1-1,5-48 | 2,2 | 48 | 88 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ9.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление двумя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

РТ – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры.

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ9.2  предназначен для ручного и автоматического управления двумя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор 2ТРМ1).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Терморегулятор 2ТРМ1;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ9.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ9.1-1,5-30 | 1,5 | 30 | 57 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ9.1-1,5-36 | 1,5 | 36 | 67 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ9.1-1,5-42 | 2,2 | 42 | 78 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ9.1-1,5-48 | 2,2 | 48 | 88 | 800x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ10.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Ручное управление тремя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления.

ЩВ10.1  предназначен для ручного управления тремя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для термоконтактов электродвигателя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ10.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ10.1-4-60 | 4 | 60 | 113 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ10.1-4-72 | 4 | 72 | 132 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ10.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Ручное управление тремя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ПЧ – Частотный преобразователь;

ЩВ10.2  предназначен для ручного управления тремя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ10.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ10.2-4-60 | 4 | 60 | 113 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ10.2-4-72 | 4 | 72 | 132 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ11.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление тремя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ТР – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры.

ЩВ11.1  предназначен для ручного и автоматического управления тремя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для термоконтактов электродвигателя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ136).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Терморегулятор ТРМ136;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ11.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ11.1-4-60 | 4 | 60 | 113 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ11.1-4-72 | 4 | 72 | 132 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ11.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление тремя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ТР – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ11.2  предназначен для ручного и автоматического управления тремя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ136).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Терморегулятор ТРМ136;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ11.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ11.2-4-60 | 4 | 60 | 113 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ11.2-4-72 | 4 | 72 | 132 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ12.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление четырьмя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления.

ЩВ12.1  предназначен для ручного управления четырьмя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ12.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ12.1-5,5-84 | 5,5 | 84 | 155 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ12.1-5,5-96 | 5,5 | 96 | 174 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ12.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление четырьмя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ12.2  предназначен для ручного управления четырьмя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ12.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ12.2-5,5-84 | 5,5 | 84 | 155 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ12.2-5,5-96 | 5,5 | 96 | 174 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ13.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление четырьмя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Возможность подключения частотного преобразователя;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ТР – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры.

ЩВ13.1  предназначен для ручного и автоматического управления четырьмя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения частотного преобразователя, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ136).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Терморегулятор ТРМ136;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ13.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ13.1-5,5-84 | 5,5 | 84 | 155 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ13.1-5,5-96 | 5,5 | 96 | 174 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ13.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрического двигателя от токовых перегрузок;

- Управление четырьмя группами электрических нагревателей;

- Защита электрических нагревателей от перегрева;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Встроенный в щит частотный преобразователь для плавного регулирования оборотов электродвигателя вентилятора;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

ТР – Регулятор температуры;

ТЕ – Датчик температуры;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ13.2  предназначен для ручного и автоматического управления четырьмя группами ТЭНов электрического калорифера и вентилятором . Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для защитных термоконтактов калорифера, клеммы доп. контактов работы вентилятора (для подключения к щиту других систем), клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ136).

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматический выключатель защиты электродвигателя;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Автоматические выключатели защиты электрического калорифера;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- Терморегулятор ТРМ136;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ13.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Нагр. кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ13.2-5,5-84 | 5,5 | 84 | 155 | 1000x650x250 | IP54 |
| ЩВ13.2-5,5-96 | 5,5 | 96 | 174 | 1000x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ14.1

ФУНКЦИИ:

- Защита электрических двигателей от токовых перегрузок;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Защита водяного калорифера от замерзания;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

FT – Датчик замерзания калорифера;

ТЕ – Датчик температуры;

М – Привод смесительного клапана.

ЩВ14.1  предназначен для ручного и автоматического управления системой вентиляции с водяным калорифером. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ136), клеммы для подключения привода смесительного клапана. В зависимости от марки и устройства запроектированных приводов способ управления ими будет подстраиваться под конкретный заказ. По умолчанию управление осуществляется сигналом 0…10В.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматические выключатели защиты электродвигателей;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- ПЛК Pixel 1215;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ14.1

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ14.1-0,75 | 0,75 | 10 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-1,5 | 1,5 | 12 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-2,2 | 2,2 | 14 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-3 | 3 | 16 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-4 | 4 | 18 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-5,5 | 5,5 | 22 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-7,5 | 7,5 | 24 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-11 | 11 | 31 | 650x500x220 | IP54 |
| ЩВ14.1-15 | 15 | 38 | 650x500x220 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЩВ14.2

ФУНКЦИИ:

- Защита электрических двигателей от токовых перегрузок;

- Защита электродвигателя вентилятора от перегрева;

- Защита водяного калорифера от замерзания;

- Автоматическое регулирование температуры;

- Регулирование скорости вращения вентилятора;

- Отключение по сигналу пожарной сигнализации;

- Индикация работы, аварий, засорения фильтра.

FS – Контакт пожарной сигнализации;

PD – Датчик перепада давления;

FT – Датчик замерзания калорифера;

ТЕ – Датчик температуры;

М – Привод смесительного клапана;

ПЧ – Частотный преобразователь.

ЩВ14.2  предназначен для ручного и автоматического управления системой вентиляции с водяным калорифером. Есть возможность подключения пожарной сигнализации. Также к данному шкафу возможно подключение задвижки (задвижка может быть как с возвратной пружиной, так и с двумя направлениями действия). Присутствуют клеммы для подключения реле перепада давления, клеммы для термоконтактов двигателя, клеммы для подключения датчика температуры (возможные типы подключения датчиков смотреть в паспорте на прибор ТРМ136), клеммы для подключения привода смесительного клапана. В зависимости от марки и устройства запроектированных приводов способ управления ими будет подстраиваться под конкретный заказ. По умолчанию управление осуществляется сигналом 0…10В.

В состав данного щита входят:

- Вводной автоматический выключатель;

- Автоматический выключатель защиты цепи управления;

- Автоматические выключатели защиты электродвигателей;

- Автоматический выключатель защиты привода заслонки;

- Магнитные пускатели;

- Промежуточные реле;

- Реле защиты РТЗ-1М;

- ПЛК Pixel 1215;

- Частотный преобразователь;

- Лампа работы;

- Лампы аварий;

Выпускаемые модификации ЩВ14.2

| Наименование щита управления | Мощность эл. двигателя, кВт | Лин. ток | Габариты щита (В/Ш/Г)мм | Степень защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩВ14.2-0,75 | 0,75 | 10 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-1,5 | 1,5 | 12 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-2,2 | 2,2 | 14 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-3 | 3 | 16 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-4 | 4 | 18 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-5,5 | 5,5 | 22 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-7,5 | 7,5 | 24 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-11 | 11 | 31 | 800x650x250 | IP54 |
| ЩВ14.2-15 | 15 | 38 | 800x650x250 | IP54 |

Примечание: По требованиям заказчика в модификации щитов могут вноситься изменения (логика работы, устанавливаемое оборудование, степень защиты).

ЦЕНЫ НА 01.04.2017г.

| НАИМЕНОВАНИЕ ЩИТА | СТОИМОСТЬ |
| --- | --- |
| ЩВ1.1-0,18 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-0,25 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-0,37 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-0,55 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-0,75 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-1,1 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-1,5 | 1490 р. |
| ЩВ1.1-2,2 | 1490 р. |
| ЩВ1.2-0,18 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-0,25 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-0,37 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-0,55 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-0,75 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-1,1 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-1,5 | 1830 р. |
| ЩВ1.2-2,2 | 1786 р. |
| ЩВ2.1-0,18 | 13670 р. |
| ЩВ2.1-0,25 | 13670 р. |
| ЩВ2.1-0,37 | 13670 р. |
| ЩВ2.1-0,55 | 13670 р. |
| ЩВ2.1-0,75 | 13670 р. |
| ЩВ2.1-1,1 | 13670 р. |
| ЩВ2.1-1,5 | 13650 р. |
| ЩВ2.1-2,2 | 13650 р. |
| ЩВ2.1-3 | 13650 р. |
| ЩВ2.1-4 | 13650 р. |
| ЩВ2.1-5,5 | 13650 р. |
| ЩВ2.1-7,5 | 13650 р. |
| ЩВ2.1-11 | 14006 р. |
| ЩВ2.1-15 | 14533 р. |
| ЩВ2.1-18,5 | 15720 р. |
| ЩВ2.1-22 | 16255 р. |
| ЩВ2.1-30 | 17385 р. |
| ЩВ2.2-0,18 | 27487 р. |
| ЩВ2.2-0,25 | 27487 р. |
| ЩВ2.2-0,37 | 27487 р. |
| ЩВ2.2-0,55 | 27487 р. |
| ЩВ2.2-0,75 | 27487 р. |
| ЩВ2.2-1,1 | 30216 р. |
| ЩВ2.2-1,5 | 30216 р. |
| ЩВ2.2-2,2 | 32364 р. |
| ЩВ2.2-3 | 34306 р. |
| ЩВ2.2-4 | 38880 р. |
| ЩВ2.2-5,5 | 42735 р. |
| ЩВ2.2-7,5 | 42735 р. |
| ЩВ2.2-11 | 51324 р. |
| ЩВ2.2-15 | 62720 р. |
| ЩВ2.2-18,5 | 76163 р. |
| ЩВ2.2-22 | 109734 р. |
| ЩВ2.2-30 | 121952 р. |
| ЩВ3.1-0,18 | 10560 р. |
| ЩВ3.1-0,25 | 10560 р. |
| ЩВ3.1-0,37 | 10560 р. |
| ЩВ3.1-0,55 | 10560 р. |
| ЩВ3.1-0,75 | 10560 р. |
| ЩВ3.1-1,1 | 10547 р. |
| ЩВ3.1-1,5 | 10547 р. |
| ЩВ3.1-2,2 | 10528 р. |
| ЩВ3.1-3 | 10528 р. |
| ЩВ3.1-4 | 10528 р. |
| ЩВ3.1-5,5 | 10528 р. |
| ЩВ3.1-7,5 | 10528 р. |
| ЩВ3.1-11 | 10886 р. |
| ЩВ3.1-15 | 11413 р. |
| ЩВ3.1-18,5 | 12600 р. |
| ЩВ3.1-22 | 13135 р. |
| ЩВ3.1-30 | 14265 р. |
| ЩВ3.2-0,18 | 24368 р. |
| ЩВ3.2-0,25 | 24368 р. |
| ЩВ3.2-0,37 | 24368 р. |
| ЩВ3.2-0,55 | 24368 р. |
| ЩВ3.2-0,75 | 24368 р. |
| ЩВ3.2-1,1 | 27097 р. |
| ЩВ3.2-1,5 | 27097 р. |
| ЩВ3.2-2,2 | 29245 р. |
| ЩВ3.2-3 | 31187 р. |
| ЩВ3.2-4 | 35762 р. |
| ЩВ3.2-5,5 | 39616 р. |
| ЩВ3.2-7,5 | 39616 р. |
| ЩВ3.2-11 |  |
| ЩВ3.2-15 | 48205 р. |
| ЩВ3.2-18,5 | 73044 р. |
| ЩВ3.2-22 | 106616 р. |
| ЩВ3.2-30 | 118833 р. |
| ЩВ4.1-0,75-6 | 12488 р. |
| ЩВ4.1-0,75-9 | 12613 р. |
| ЩВ4.1-0,75-12 | 13370 р. |
| ЩВ4.1-0,75-15 | 13370 р. |
| ЩВ4.1-0,75-18 | 13900 р. |
| ЩВ4.1-1,5-24 | 14426 р. |
| ЩВ4.2-0,75-6 | 25063 р. |
| ЩВ4.2-0,75-9 | 25188 р. |
| ЩВ4.2-0,75-12 | 25944 р. |
| ЩВ4.2-0,75-15 | 25944 р. |
| ЩВ4.2-0,75-18 | 26475 р. |
| ЩВ4.2-1,5-24 | 27000 р. |
| ЩВ5-0,4-6 | 15165 р. |
| ЩВ5-0,4-9 | 15271 р. |
| ЩВ5-0,4-12 | 15908 р. |
| ЩВ5-0,4-15 | 15908 р. |
| ЩВ5-0,8-18 | 16708 р. |
| ЩВ5-0,8-24 | 17740 р. |
| ЩВ6.1-0,75-6 | 17047 р. |
| ЩВ6.1-0,75-9 | 17172 р. |
| ЩВ6.1-0,75-12 | 17538 р. |
| ЩВ6.1-0,75-15 | 17798 р. |
| ЩВ6.1-0,75-18 | 18459 р. |
| ЩВ6.1-1,5-24 | 18985 р. |
| ЩВ6.2-0,75-6 | 31005 р. |
| ЩВ6.2-0,75-9 | 31259 р. |
| ЩВ6.2-0,75-12 | 31886 р. |
| ЩВ6.2-0,75-15 | 32146 р. |
| ЩВ6.2-0,75-18 | 32677 р. |
| ЩВ6.2-1,5-24 | 32943 р. |
| ЩВ7-0,4-6 | 20710 р. |
| ЩВ7-0,4-9 | 21077 р. |
| ЩВ7-0,4-12 | 21454р. |
| ЩВ7-0,4-15 | 21714 р. |
| ЩВ7-0,8-18 | 22383 р. |
| ЩВ7-0,8-24 | 23676 р. |
| ЩВ8.1-1,5-30 | 17473 р. |
| ЩВ8.1-1,5-36 | 18404 р. |
| ЩВ8.1-2,2-42 | 18404 р. |
| ЩВ8.1-2,2-48 | 20372 р. |
| ЩВ8.2-1,5-30 | 32785 р. |
| ЩВ8.2-1,5-36 | 33326 р. |
| ЩВ8.2-2,2-42 | 35152 р. |
| ЩВ8.2-2,2-48 | 36340 р. |
| ЩВ9.1-1,5-30 | 23000 р. |
| ЩВ9.1-1,5-36 | 23930 р. |
| ЩВ9.1-2,2-42 | 23930 р. |
| ЩВ9.1-2,2-48 | 25899 р. |
| ЩВ9.2-1,5-30 | 39759 р. |
| ЩВ9.2-1,5-36 | 40300 р. |
| ЩВ9.2-2,2-42 | 42127 р. |
| ЩВ9.2-2,2-48 | 43316 р. |
| ЩВ10.1-4-60 | 29827 р. |
| ЩВ10.1-4-72 | 30713 р. |
| ЩВ10.2-4-60 | 51596 р. |
| ЩВ10.2-4-72 | 52043 р. |
| ЩВ11.1-4-60 | 45091 р. |
| ЩВ11.1-4-72 | 45976 р. |
| ЩВ11.2-4-60 | 66853 р. |
| ЩВ11.2-4-72 | 67300 р. |
| ЩВ12.1-5,5-84 | 33800 р. |
| ЩВ12.1-5,5-96 | 35242 р. |
| ЩВ12.2-5,5-84 | 59173 р. |
| ЩВ12.2-5,5-96 | 61134 р. |
| ЩВ13.1-5,5-84 | 49740 р. |
| ЩВ13.1-5,5-96 | 51960 р. |
| ЩВ13.2-5,5-84 | 75630 р. |
| ЩВ13.2-5,5-96 | 78760 р. |
| ЩВ14.1-0,75 | 28960 р. |
| ЩВ14.1-1,5 | 28960 р. |
| ЩВ14.1-2,2 | 29319 р. |
| ЩВ14.1-3 | 29637 р. |
| ЩВ14.1-4 | 29637 р. |
| ЩВ14.1-5,5 | 29741 р. |
| ЩВ14.1-7,5 | 29741 р. |
| ЩВ14.1-11 | 30108 р. |
| ЩВ14.1-15 | 30971 р. |
| ЩВ14.2-0,75 | 42985 р. |
| ЩВ14.2-1,5 | 44810 р. |
| ЩВ14.2-2,2 | 45955 р. |
| ЩВ14.2-3 | 48439 р. |
| ЩВ14.2-4 | 50382 р. |
| ЩВ14.2-5,5 | 55060 р. |
| ЩВ14.2-7,5 | 59319 р. |
| ЩВ14.2-11 | 68002 р. |
| ЩВ14.2-15 | 80259 р. |

При необходимости изготовления щита, не представленного в каталоге, нужно заполнить опросный лист, подробно описав в нём необходимый щит.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

- Тип вентиляционной установки (приточная, вытяжная, приточно-вытяжная)

_________________________________________________________________________

- Какие функции выполняет установка (подогрев воздуха, охлаждение, всё вместе)

_________________________________________________________________________

- Питающее напряжение (380В, 220В)

_________________________________________________________________________

- Количество, мощности и назначение присутствующих электродвигателей (вентиляторы, насосы в вод. калориферах и др.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Тип калорифера (электрический, водяной и др.)

_________________________________________________________________________

- Если калорифер электрический, его мощность и количество ступеней нагрева

_________________________________________________________________________

- Если калорифер водяной, описать смесительный узел (двух или трёхходовой клапан, модель привода смесительного устройства, плавное ил двухпозиционное регулирование)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Требуемые режимы работы установки (только ручной, ручной и автоматический, ручной и автоматический с возможностью подключения интерфейса RS232, RS485)

_________________________________________________________________________

- Наличие выносного пульта управления

_________________________________________________________________________

- Возможность отключения по сигналу пожарной сигнализации

_________________________________________________________________________

- Защита от перегрева обмоток электродвигателя (наличие в электродвигателе биметаллических контактов или позисторов, указать)

_________________________________________________________________________

- Наличие сигнализации засорения фильтра

_________________________________________________________________________

- Краткое описание алгоритма работы и возможных блокировок (логика работы щита)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Другая информация

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________